4. Приложения к Плану

4.1 Обязательные приложения

Приложение 1

Зона действия Плана и схемы расположений опасных производственных объектов организаций с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты

Зона действия плана ЛРН Сусуманского городского округа

Зона действия плана ЛРН

по АЗС Филиал «Разрез  Кадыкчанский» ООО «КУК»

Зона действия плана ЛРН

по складу ГСМ ОАО «Сусуманзолото»

Приложение 2

Свойства нефтепродуктов и оценка риска возникновения ЧС(Н)

Свойства нефтепродуктов

Моторные топлива применяются в двигателях внутреннего сгорания (поршневых, реактивных, газотурбинных). Относятся к классу органических веществ. Являются одной из главных групп нефтепродуктов. Для получения моторного топлива используют в основном продукты прямой перегонки нефти (бензиновые, лигроиновые, керосиногазойлевые фракции), а также продукты вторичных процессов переработки нефти. Чаще всего представлены горюче-смазочными материалами (бензин, солярка, мазут). Даже в малых количествах значительно ухудшают органолептические свойства воды (запах, вкус). (Большая Советская Энциклопедия).

Бензин (ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин) относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) и представляет собой прозрачный летучий нефтепродукт с характерным запахом.

Основные характеристики бензина

| Наименование показателя | Бензин |
| --- | --- |
| Температурные пределы воспламенения, °С: | от -27 до 39 |
| нижний |  |
| верхний | от -8 до -27 |
| Концентрационные пределы распространения пламени, %, объемные: | 1 |
| нижний |  |
| верхний | 6 |
| Температура самовоспламенения, °С | 255-370 |
| Температура вспышки, °С | Менее 0 |
| Плотность, кг/м3 (20°С) | 0,70-0,78 |
| Температура застывания, °С | Менее -40 |
| Вязкость, сСт (20°С) | 0,5 |

Скорость распространения пламени по поверхности зеркала бензина при обычных условиях составляет 10–15 м/с.

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе производственных помещений - 100 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005-88). Автомобильные бензины являются малоопасными продуктами и по степени воздействия на организм относятся к 4-му классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Обладают наркотическим действием, раздражают верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и кожу человека. Постоянный контакт с бензином может вызвать острые воспаления и хронические экземы.

Дизельное топливо (ГОСТ 305-82. Топливо дизельное) представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3% (по объему).

Основные характеристики дизельного топлива

| Наименование показателя | Л | 3 | А |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурные пределы воспламенения паров, °С: | 69 | 62 | 57 |
| нижний |  |  |  |
| верхний | 119 | 105 | 100 |
| Температура самовоспламенения, °С | 300 | 310 | 330 |
| Температура вспышки, °С | >+61 | >+40 | >+35 |
| Плотность, кг/m3 (20°C) | до 0,860 | до 0,840 | до 0,830 |
| Температура застывания, °С | -10 | -35 | - |
| Вязкость, сСт (20°С) | 3-6 | 1,8-5,0 | 1,5-4,0 |

Дизельное топливо является малотоксичным веществом и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку и кожу человека.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации (риск ЧС) – вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (ГОСТ Р 22.0.02-94).

В качестве критериев оценки риска аварийных проливов нефтепродуктов и возникновения ЧС(Н) рассматривается частота возникновения события и тяжесть последствий.

Частота возникновения события, 1/год: редкое > 1; вероятное 1-10-2; возможное 10-2 - 10-4; редкое 10-4 - 10-6; практически невероятное < 10-6;

По тяжести последствий события классифицируются:

катастрофическое – приводит к смерти людей, существенному ущербу имуществу, наносит невосполнимый ущерб окружающей среде;

критическое – угрожает жизни людей, приводит к  существенному ущербу имуществу, окружающей среде;

некритическое – не угрожает жизни людей, приводит к  существенному ущербу имуществу, окружающей среде.

На АЗС, имеющих герметичное оборудование, вероятность подземных утечек топлива минимальна. Количество проливов у топливораздаточных колонок и на площадке слива топлива оценивается до 100 г/т бензина и 50 г/т дизельного топлива (Беляев А.Ю. Оценка влияния автозаправочных станций на геологическую среду//Тезисы докладов Международной конференции «Ломоносов-2000: молодежь и наука на рубеже XXI века». М.: МГУ, 2000).

В случае аварийного разлива ЛВЖ и образования паровоздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории АЗС и за ее пределы, что, в свою очередь, в значительной мере зависит от господствующих ветров в районе размещения площадки объекта.

Значения частот инициирующих событий при осуществлении операций с нефтепродуктами

| Инициирующее событие | Частота (1/год) |
| --- | --- |
| Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта | 1,1×10-5 |
| Разгерметизация автоцистерны топливозаправщика | 5,0×10-6 |
| Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара | 5,0×10-6 |
| Перелив нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики | 5,0×10-6 |
| Разлив нефтепродукта при транспортировке в АЦ результате: - разгерметизации технологического оборудования - дорожно-транспортного происшествия | 4,0×10-6 6,0×10-5 |

Наиболее часто к ЧС(Н) на АЗС приводит разгерметизация резервуаров, а наибольшую частоту вторичных ЧС имеют сценарии, связанные с образованием зоны взрывоопасных концентраций и сгорания облака ТВС в пределах концентраций самовоспламенения в дефлаграционном режиме.

Вероятность развития возможных аварий на АЗС

| Сценарий развития аварии | Вероятность |
| --- | --- |
| Образование зоны токсического поражения | 0,7039 |
| Сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме | 0,1689 |
| Безопасное рассеивание | 0,0292 |
| Горение пролива вытекшей среды | 0,0287 |
| Сгорание облака ТВС в детонационном режиме | 0,0119 |

Проливы нефтепродуктов без возгорания облака ТВС по тяжести последствий при распространении в пределах АЗС являются некритическими, при разливе вне АЗС – как некритическими так критическими (в зависимости от масштабов ЧС(Н)), при взрывах облаков ТВС или пожарах – катастрофическими.

Риск разливов, подпадающих под классификацию ЧС(Н), может быть оценен как редкий.

В случае аварийного разлива ЛВЖ и образования паровоздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории АЗС и за ее пределы, что, в свою очередь, в значительной мере зависит от господствующих ветров в районе размещения площадки объекта.

Приложение 3

Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий

Значительная часть нефтяных углеводородов относится к высокотоксичным веществам. Большинство этих соединений обладает свойством накапливаться в живых тканях, что вызывает необратимые патологические изменения в организме. При неконтролируемом процессе горения в условиях недостатка кислорода активно идет процесс поликонденсации углеводородов, приводящий к образованию полихроматических соединений, таких, как 3,4-бензпирен – сильнейшего из существующих в природе канцерогенов.

Нефтепродукты вредны при вдыхании: Раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, глаза, кожу. Обладают наркотическим действием. При воздействии на организм - при вдыхании, при попадании на кожу и слизистую оболочку глаз, в органы пищеварения поражают органы, ткани и системы, особенно центральную нервную систему, кровь, печень, желудочно-кишечный тракт, сердечнососудистую систему, верхние дыхательные пути, легкие, кожные покровы, слизистую оболочку глаз.

Наблюдаемые общие признаки и симптомы

Картина общего отравления: при ингаляции паров нефтепродуктов - головная боль, головокружение, слабость, психическое возбуждение, беспричинная веселость, сухость во рту, тошнота, дрожание мышц, клинические судороги, болезненность нервных стволов при надавливании, позже - потеря сознания. В тяжелых случаях судороги очень сильные, зрачки расширены, могут не реагировать на свет, понижение температуры тела, затем озноб, лихорадка. При попадании нефтепродуктов внутрь - боли в груди, мучительный кашель, часто с кровянистой мокротой, головная боль, покраснение лица, позывы к рвоте, отрыжка бензином, иногда судороги, бессознательное состояние, далее довольно быстрое развитие аспирационной пневмонии.

Хроническое отравление: при длительной работе с нефтепродуктами возможны функциональные расстройства, сопровождаемые мышечной слабостью, вялостью, утомляемость, раздражительностью. Возможно учащение заболеваний дыхательных путей, поражение сердца, развития токсического психоза. Действие на кожу: нефтепродукты могут вызывать острые или хронические воспаления кожи: сухость, шелушение, возможность перехода в профессиональный дерматит, при соприкосновении с горячим нефтепродуктом - ожог.

Воздействие на органы пищеварения: проглатывание нефтепродукта может вызнать острое отравление. При этом появляется рвота, отдышка, расстройство пищеварения, функциональные расстройства печени, болезненность в желудке.

Воздействие на глаза: при попадании нефтепродуктов в глаза вызывает раздражение с покраснением конъюнктивы.

Всасывание в организм и выделение: насыщение крови и центральной нервной системы нефтепродуктами происходит чрезвычайно быстро. Также очень быстро нефтепродукты выделяются через легкие.

Организация мероприятий по защите населения и территорий, охране здоровья населения при возникновении чрезвычайных ситуаций с разливом нефти, обеспечению безопасности персонала при проведении аварийных работ возлагается на руководителей организаций, осуществляющих добычу, переработку, транспортировку и хранение нефти, медицинские службы соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Учитывая расположение АЗС, в случае разлива нефтепродуктов опасность населению не угрожает, жилых домов в непосредственной близости нет. Для обеспечения безопасности производственного персонала в случае разлива нефтепродуктов приостанавливаются все работы, персонал выводится в безопасное место.

Производится оцепление места разлива силами сотрудников охраны и полиции. При необходимости оказывается медицинская помощь местными органами здравоохранения.

На АЗС, а также в автомобилях, перевозящих нефтепродукты, имеются медицинские аптечки для оказания первой помощи.

В случае оказания более квалифицированной экстренной помощи пострадавшим предусмотрена их доставка в медицинские учреждения г. Магадана и п. Ягодное авиацией Центра медицины катастроф.

Воздействие на окружающую среду

Общая характеристика: бензин не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов при температуре окружающей среды. В химические реакции с водой, с образованием вредных веществ, не вступает. На поверхности воды бензин образует масляную пленку, изменяет запах воды.

Пути воздействия: при авариях возможны выбросы загрязняющих веществ паров бензина в атмосферу, попадания продукта в канализацию, сточные воды, водоемы, почву.

Гигиенические нормативы

Предельно допустимые концентрации: предельно допустимая концентрация бензина (в пересчете на углерод) в атмосферном воздухе населенных мест:

максимально разовая = 5 мг/м3;

среднесуточная = 1,5 мг/м3.

ПДК вода = 0,1 мг/л. ПДК раб. зона = 100 мг/м3;

ПДК почва = 0,1 мг/кг

Класс опасности: рабочая зона = 4

Атмосферный воздух = 4

Вода = 3

При аварийных разливах нефтепродуктов возможно загрязнение окружающей среды, в том числе поверхностных вод и почвы.

Для предотвращения загрязнения водоёмов нефтепродуктами производственные сточные воды должны очищаться. Необходимая степень очистки должна обосновываться с учётом места сброса сточных вод и норматива предельно-допустимого сброса (ПДС). Нормы сброса нефтепродуктов со сточными водами должны устанавливаться в регламентирующих документах на специальное водопользование на основании лицензии и договора пользования водным объектом в соответствии с Водным кодексом России.

Разработан порядок организации работ по сбору разлитого нефтепродукта, очистки и обезвреживания территории, нейтрализации нефтепродукта, определения ущерба от загрязнения окружающей среды. Величина ущерба определяется по «Методике определения ущерба окружающей среды при авариях на магистральных нефтепроводах» от 01.11.95 г. и по «Методу определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды» (Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 7, июль 2014 г.).

При организации работ по предотвращению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на АЗС учитываются проблемы охраны окружающей среды. Информация о чрезвычайных ситуациях, связанных с разливом нефтепродуктов, передаётся в экологические службы Магаданской области.

Охрана окружающей среды

На поверхности площадки для хранения нефтепродуктов с вредными веществами являются – взвешенные вещества 300 мг/л, и нефтепродукты 20 мг/л. В резервуарном парке имеется ливневая система с приемными колодцами и аварийным резервуаром на 50 м3.

Расчетный расход дождевых вод, направленных на очистку с площадки, определен по формуле:

= 10,32 л/сек;

где:

g20-42 л/сек – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин. для периода однократного превышения Р=1 год;

Рor=0,1 – период однократного превышения интенсивности дождя в годах, сток от которого полностью направляется на очистные сооружения;

n=0,31 – параметр зависящий от географического положения, СНиП 2.04.03-85;

t=20 мин. – продолжительность протекания дождевых вод от крайней границы бассейна до расчетного участка;

c=1 – параметр, зависящий от географического положения;

τ=0,24 - параметр, зависящий от с;

Ψg-0,4 – средний коэффициент стока;

F=2,12 ra – площадь водосбора.

Технологическая схема очистки:

- приемная камера – отстойник с бадьей;

- осадки – фильтр – выпуск – (сбор и выгреб).

Концентрация загрязнений до очистки:

- взвешенные вещества – 300 мг/л;

- взвешенные вещества – 7,68 мг/л (8 мг/л);

Удаление дождевых стоков из выгреба осуществляется специальным автотранспортом ООО «Сусуман-Ресурс», ОАО «Сусуманзолото», проходит очистку в установке для очистки нефтесодержащих вод ОНВ – 1,6 МБ, и вывозится на полигон, выброс в окружающую природную среду – исключен.

Удаление выпавшего осадка в отстойнике производится специальным автотранспортом на полигон.

Воздействие на объекты экономики

В зависимости от характера разгерметизации, погодных и других условий аварии могут развиваться в виде проливов, пожаров проливов, взрывов, огненных шаров.

Взрывы и пожары могут происходить при воспламенении паро-воздушной смеси как внутри емкостного оборудования, так и на открытой площадке (район дыхательных клапанов).

Пары нефтепродуктов окисляются быстрее, жидкие - медленнее. Это связано с концентрацией окислителя (кислорода) в парогазовой и жидкой фазах нефтепродуктов. В парогазовой фазе кислорода значительно больше, чем у поверхности жидкой фазы и в жидкой фазе.

Скорость распространения пламени на поверхности зеркала дизельного топлива при обычных условиях 10-15 м/с, в факеле распыленного форсункой дизельного топлива - превышает 150–160 м/с, скорость распространения пламени во взрывчатой смеси паров с воздухом достигает 1500-1800 м/с. При такой скорости распространения пламени горение переходит во взрыв с большой разрушительной силой. Давление в момент взрыва превышает 1470 кПа (1,5 МПа), температура взрыва в пределах 1500-1800°С. Скорость распространения взрывной волны более 1500 м/с.

Скорость выгорания жидкости (дизельного топлива) в объёме - 18-20 см/ч, ПДК - 100 мг/м3, 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

За пределами температурной зоны взрывоопасных концентраций, образующаяся смесь нефтепродуктов с воздухом не всегда взрывоопасна, но всегда огнеопасна, способна вспыхивать от любого источника открытого огня.

Дизельное топливо всех марок относятся к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ).

К ЛВЖ относятся горючие жидкости с температурой вспышки паров, не превышающей 61°С в закрытом тигле. Ситуационная модель развития наиболее опасного сценария представлена на рисунках 20 - 22.

Развитие возможного сценария ЧС(Н) при разгерметизации АЦ

Развитие возможного сценария ЧС(Н) при разгерметизации резервуара

Развитие возможного сценария ЧС(Н) при разгерметизации технологического топливопровода

Приложение 4

Финансовые и материальные резервы

| № п/п | Наименование мат. средств | Единица изме- рения | Кол-во мат. средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Фактически освоено | Стоимость за ед. тыс.рублей | Сумма, тыс.руб. |
| Медикаменты |
| 1 | бинт марлевый стерильный 5*10 | шт | 50 | 50 | 0,0095 | 0,475 |
| 2 | вата гигиеническая н/с 100,0 | шт | 50 | 50 | 0,0260 | 1, 300 |
| 3 | Жгут кровоостан. | шт | 10 | 10 | 0,0400 | 0,400 |
| 4 | индивидуальные перевязочные пакеты | шт | 50 | 50 | 0,0180 | 0,900 |
| 5 | Калия пермангомат,3,0 | шт | 10 | 10 | 0,0235 | 0,235 |
| 6 | лейкопластырь 3*500 | шт | 10 | 10 | 0,0320 | 0,320 |
| 7 | раствор аммиака 10 % 1,0 № 10 | шт | 10 | 10 | 0,0250 | 0,250 |
| 8 | Раствор йода спирт. 5% , 10 мл. | шт | 10 | 10 | 0,0150 | 0,150 |
| 9 | раствор перекиси водорода 3 % 40 мл | шт | 10 | 10 | 0,0110 | 0,110 |
| 10 | салфетки марлевые стерильные 16*17№ 10 | шт | 50 | 50 | 0,0130 | 0,650 |
| Продукты питания |
| 1 | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ | шт | 72 | 72 | 0,0270 | 1, 944 |
| 2 | КОСЕРВЫ МЯСНЫЕ | кг | 141 | 141 | 0,1407 | 19, 850 |
| 3 | Крупа гречневая | кг | 25 | 25 | 0,0290 | 0,725 |
| 4 | МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ (1Л) | л | 13 | 13 | 0,0740 | 0,962 |
| 5 | Молоко сгущенное | шт | 39 | 39 | 0,0290 | 1,131 |
| 6 | Сахар - песок (кг) | кг | 50 | 50 | 0,0285 | 1,425 |
| 7 | Соль | кг | 10 | 10 | 0,0132 | 0,132 |
| 8 | ЧАЙ | кг | 2 | 2 | 0,1380 | 0,276 |
| 9 | Мука пшеничная 1с. | кг | 5000 | 5000 | 0,0250 | 125, 000 |
| 10 | Мука пшеничная высший сорт | кг | 4600 | 4600 | 0,0270 | 124,200 |
| Материальные запасы |  |  |
| 1 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ | шт | 1 | 1 | 0,4900 | 0,490 |
| 2 | Ботинки цельно юфтевые на поли уретановой подошве р. 42 | шт | 2 | 2 | 0,7650 | 1, 530 |
| 3 | Ботинки цельно юфтевые на поли уретановой подошве р. 43 | шт | 4 | 4 | 0,7650 | 3, 060 |
| 4 | Ботинки цельно юфтевые на поли уретановой подошве р. 44 | шт | 4 | 4 | 0,7650 | 3, 060 |
| 5 | ВАЛЕНКИ ПРОСТЫЕ Р-Р 31 | пар | 5 | 5 | 0,6000 | 3, 000 |
| 7 | Варежки-эвенки | шт | 14 | 14 | 0,3510 | 4, 914 |
| 8 | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ Х/Б (куртка+брюки) | шт | 6 | 6 | 0,6500 | 3, 900 |
| 9 | КОСТЮМ МАСТЕР тк.Оксфорд т.синий с СОП 48-50/5-6 | шт | 2 | 2 | 1,950 | 3, 900 |
| 10 | КОСТЮМ МАСТЕР тк.Оксфорд т.синий с СОП 52-54 /5-6 | шт | 1 | 1 | 1,950 | 1, 950 |
| 11 | КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ (куртка+брюки) | шт | 2 | 2 | 2,450 | 4, 900 |
| 12 | Куртка и штаны (комплект) ут. син. р. 44-46 | шт | 2 | 2 | 2,349 | 4, 698 |
| 13 | Куртка и штаны (комплект) ут. син. р. 48-50 | шт | 11 | 11 | 2,349 | 25, 839 |
| 14 | САПОГИ РЫБАЦКИЕ | шт | 10 | 10 | 0,6500 | 6, 500 |
| 15 | Футболка цв. олив. р S | шт | 1 | 1 | 0,1890 | 0,189 |
| 16 | Футболка цв. оранж. р. L | шт | 2 | 2 | 0,1890 | 0,378 |
| 17 | Футболка цв. оранж. р. L | шт | 4 | 4 | 0,1890 | 0,756 |
| 18 | Футболка цв. оранж. р. М | шт | 2 | 2 | 0,1890 | 0,378 |
| 19 | Футболка цв. оранж. р. ХХХL | шт | 1 | 1 | 0,1890 | 0,189 |
| 20 | Футболка цв. син-вас. р S | шт | 4 | 4 | 0,2610 | 1, 044 |
| 21 | Футболка цв. син-вас. р XL | шт | 6 | 6 | 0,2610 | 1, 566 |
| 22 | Футболка цв. син-вас. р. L | шт | 10 | 10 | 0,2610 | 2, 610 |
| 23 | Футболка цв. т-син. р XL | шт | 2 | 2 | 0,2610 | 0,522 |
| 24 | Футболка цв. т-син. р. L | шт | 1 | 1 | 0,2610 | 0,261 |
| 25 | Футболка цв. т-син. р. S | шт | 2 | 2 | 0,2610 | 0,522 |
| 26 | Футболка цв. т-син. р. М | шт | 1 | 1 | 0,2610 | 0,261 |
| 27 | Футболка цв. т-син. р. ХХL | шт | 1 | 1 | 0,2610 | 0,261 |
| 28 | Футболка цв. черн с ор. р. L | шт | 2 | 2 | 0,2610 | 0,522 |
| 29 | Футболка цв.черн. с ор.. р. S | шт | 2 | 2 | 0,2610 | 0,522 |
| 30 | Футболка цв.черн. с ор.. р. XL | шт | 2 | 2 | 0,2610 | 0,522 |
| 31 | Футболка цв.черн. с ор.. р. XXL | шт | 1 | 1 | 0,2610 | 0,261 |
| 32 | Футболка цв.черн. с ор.. р. М | шт | 2 | 2 | 0,2610 | 0,522 |
| 33 | Шапка с искуственным мехом р. 58 | шт | 11 | 11 | 0,3150 | 3, 465 |
| 34 | Шапка с искуственным мехом р. 59 | шт | 12 | 12 | 0,3150 | 3, 780 |
| 35 | БЕНЗОПИЛА | шт | 2 | 2 | 12,000 | 24, 000 |
| 36 | Ведро оцинкованное 12 л. | шт | 8 | 8 | 0,1700 | 1, 360 |
| 37 | ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ СД 3018 С | шт | 1 | 1 | 3,360 | 3, 360 |
| 38 | ДРЕЛЬ УДАРНАЯ | шт | 1 | 1 | 4,195 | 4, 195 |
| 39 | КОМБИНЕЗОН КЛИНГАРД | шт | 6 | 6 | 0,4500 | 2, 700 |
| 40 | КОМПЛЕКТ ВЬЮГА т-син. с кр кант. 60-62/182-188 В 52 47390\10 | шт | 5 | 5 | 2,250 | 11, 250 |
| 41 | КОСТЮМ Л-1 (УНКЛ) | шт | 3 | 3 | 3,150 | 9, 450 |
| 42 | КОСТЮМ Л-1 влагостойкий | шт | 7 | 7 | 3,066 | 15, 330 |
| 43 | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ "СТРАЖ" | шт | 4 | 4 | 1,100 | 4, 400 |
| 44 | КОСТЮМ Х/Б "СТРАЖ" | шт | 5 | 5 | 0,890 | 4, 450 |
| 45 | КОТЕЛОК ТУР.ШТАМП.6,0л 10021904 | шт | 2 | 2 | 0,5400 | 1, 080 |
| 46 | КРУЖКА | шт | 20 | 20 | 0,0800 | 1, 600 |
| 47 | Кружка нержавеющая | шт | 30 | 30 | 0,0700 | 2, 100 |
| 48 | ЛАМПА ПОЛЕВАЯ | шт | 1 | 1 | 0,6000 | 0,600 |
| 49 | ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ | шт | 5 | 5 | 0,3000 | 1, 500 |
| 50 | ЛОЖКА | шт | 20 | 20 | 0,0120 | 0,240 |
| 51 | Ложка алюминиевая | шт | 30 | 30 | 0,0160 | 0,480 |
| 52 | Ложка разливная 0,5л. нерж. | шт | 2 | 2 | 0,3400 | 0,680 |
| 53 | ЛОПАТА | шт | 10 | 10 | 0,1200 | 1, 200 |
| 54 | ЛОПАТА КВАДР. СТУЛ.32Х38 | шт | 10 | 10 | 0,1850 | 1, 850 |
| 55 | МИСКА | шт | 10 | 10 | 0,1200 | 1, 200 |
| 56 | Миска алюминиевая | шт | 30 | 30 | 0,1300 | 3, 900 |
| 57 | НАБОР СВЕРЕЛ ПО КАМНЮ | шт | 1 | 1 | 0,6700 | 0,670 |
| 58 | НАГРЕВАТЕЛЬ ЛУЧ (Баз.) 50007435 | шт | 2 | 2 | 3,240 | 6, 480 |
| 59 | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ | шт | 5 | 5 | 0,2440 | 1, 220 |
| 60 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ КЕРОСИННЫЙ | шт | 1 | 1 | 4,100 | 4, 100 |
| 61 | ПАЛАТКА ДЫМКА-8 (палат.+пропитка)10021217 | шт | 1 | 1 | 9,600 | 9, 600 |
| 62 | ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ П ПАД с плеч. лямками 1684 | шт | 2 | 2 | 1,300 | 2, 600 |
| 63 | ПРОТИВОГАЗЫ С КОРОБКОЙ | шт | 18 | 18 | 0,3600 | 6, 480 |
| 64 | Респиратор с патр. марки В 1403, А 1402 | шт | 6 | 6 | 0,2800 | 1, 680 |
| 65 | РУКАВИЦЫ Х/Б | шт | 40 | 40 | 0,0220 | 0,880 |
| 66 | Рюкзак - сумка-40л. | шт | 1 | 1 | 0,9800 | 0,980 |
| 67 | РЮКЗАК "ПОЛЕВОЙ" | шт | 5 | 5 | 0,8000 | 4, 000 |
| 68 | САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ | шт | 5 | 5 | 0,3460 | 1, 730 |
| 69 | СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСКА АВТОСЕРВИСА | шт | 1 | 1 | 0,3200 | 0,320 |
| 70 | СВЕТИЛЬНИК-ПЕРЕНОСКА АВТОСЕРВИСА | шт | 1 | 1 | 0,3200 | 0,320 |
| 71 | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК " Одеяло с подголовником 450 XL" | шт | 5 | 5 | 2,520 | 12, 600 |
| 72 | СТОЛ СКЛАДНОЙ 120*60см 10022448 | шт | 1 | 1 | 3,250 | 3, 250 |
| 73 | СТУЛ СО СКЛАДНОЙ СПИНКОЙ (мод 1980-1) Н-450мм 10022446 | шт | 6 | 6 | 0,4850 | 2, 910 |
| 74 | ТАРЕЛКИ | шт | 10 | 10 | 0,1200 | 1, 200 |
| 75 | Топор | шт | 5 | 5 | 0,3000 | 1, 500 |
| 76 | ФОНАРЬ JAZZ way Accu 7-L19/L21 | шт | 3 | 3 | 1,3633 | 4, 090 |
| 77 | Чайник | шт | 3 | 3 | 0,5933 | 1, 780 |
| 78 | Чайник алюминиевый 7л. | шт | 2 | 2 | 1,150 | 2, 300 |
| 79 | ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТ | шт | 20 | 20 | 0,0700 | 1, 400 |
| 80 | ШАПКА СКЕЙТЕР -3 зел. | шт | 10 | 10 | 0,1900 | 1, 900 |
| 81 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДАМАСК/СКАТ УГБ-1300 | шт | 1 | 1 | 12,988,30 | 12, 988,30 |
| 82 | Валенки | пар | 10 | 10 | 1,700 | 17, 000 |
| 83 | Варежки ватные | пар | 31 | 31 | 0,5000 | 15, 500 |
| 84 | Костюм х/б | шт | 5 | 5 | 1,240 | 6, 200 |
| 85 | Костюм зимний "Метелица" | шт | 18 | 18 | 2,600 | 46, 800 |
| 86 | Спас. жилет | шт | 4 | 4 | 5,000 | 20, 000 |
| 87 | Шапка - маска | шт | 17 | 17 | 0,7000 | 11, 900 |
| 88 | Канат ПА-Т | м | 10 | 10 | 0,7600 | 7, 600 |
| 89 | КРУЖКА | шт | 1 | 1 | 0,1320 | 0,132 |
| 90 | Лампа паяльная | шт | 15 | 15 | 0,7000 | 10, 500 |
| 91 | Мешок п/п без вкладыша 55 х 105 (1уп/1000 шт) | упак | 7 | 7 | 0,0200 | 0,140 |
| 92 | Раскладушка | шт | 4 | 4 | 3,780 | 15, 120 |
| 93 | Шланг плоский со шланговым зажимом 10м (для дренажа) | шт | 1 | 1 | 1,770 | 1, 770 |
| 94 | Одеяло п/шерстяное 1,4 х 2,05 600 | шт | 8 | 8 | 0,6000 | 4, 800 |
| 95 | Плащ Резиновый РБК | шт | 4 | 4 | 0,7100 | 2, 840 |
| 96 | Полукомбинезон с сапогами | шт | 1 | 1 | 5,070 | 5, 070 |
| 97 | Сапоги п/комбин | шт | 3 | 3 | 2,1366 | 6, 410 |
| 98 | Костюм "Рукон-Букса" с п/к (оранж) | шт | 1 | 1 | 7,600 | 7, 600 |
| 99 | Валенки обрезиненные | пар | 13 | 13 | 1,420 | 18, 460 |
| 100 | Валенки русские | пар | 10 | 10 | 1,200 | 12, 000 |
| Основные средства |
| 1 | Радиостанция Kenwood TK-2AT | шт | 1 | 1 | 4, 900 | 4, 900 |
| 2 | Радиостанция Kenwood TK-2AT | шт | 1 | 1 | 4, 900 | 4, 900 |
| 3 | Радиостанция Kenwood TK-2AT | шт | 1 | 1 | 4, 900 | 4, 900 |
| 4 | Радиостанция Midland GXT-650 | шт | 1 | 1 | 5, 000 | 5, 000 |
| 5 | Аппаратура громкоговорящая "Орало" | шт | 1 | 1 | 1, 500 | 1, 500 |
| 6 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 7 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 8 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 9 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 10 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 11 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 12 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 13 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 14 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 15 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 16 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 17 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 18 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 19 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 20 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 21 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 22 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 23 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 24 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 25 | Садовый опрыскиватель (пожарный инвентарь) | шт | 1 | 1 | 2, 500 | 2, 500 |
| 26 | Телефон сотовый "Samsung GT-E1080" | шт | 1 | 1 | 0, 920 | 0, 920 |
| 27 | Телефон сотовый "Samsung GT-E1080" | шт | 1 | 1 | 0, 920 | 0, 920 |
| 28 | Отбойный молоток | шт | 1 | 1 | 45, 000 | 45, 000 |
| 29 | Грязевой насос SDP 9500 | шт | 1 | 1 | 5, 950 | 5, 950 |
| 30 | Мотопомпа бензиновая | шт | 1 | 1 | 28, 591,20 | 28, 591,20 |
| 31 | Теплогенератор "Мaster" (BE 70CED) | шт | 1 | 1 | 28, 690 | 28, 690 |
| 32 | Теплогенератор (KFA-125T DGP KERONA. 29.5 кВт) | шт | 1 | 1 | 20, 890 | 20, 890 |
| 33 | Теплогенератор (KFA-125T DGP KERONA. 29.5 кВт) | шт | 1 | 1 | 20, 890,50 | 20, 890,50 |
| 34 | Лодка резиновая | шт | 1 | 1 | 35,020 | 35,020 |
| 35 | Бензогенератор- номинальное напряжение 220 В; 50 ГЦ; максимальная мощность 6,0 КВт | шт | 1 | 1 | 35, 866,67 | 35, 866,67 |
| 36 | Мотопомпа бензиновая 2000 л/мин; 700Вт | шт | 2 | 2 | 76, 000 | 76, 000 |
| 37 | Трехфазная генераторная сварочная установка 220 А (5мм) | шт | 1 | 1 | 65, 000 | 65, 000 |
| 38 | Вышка осветительная ELG (Т5)600s 2.2 GX | шт | 1 | 1 | 140, 000 | 140, 000 |
| 39 | Мегафон, запись сообщений; сменные аккумуляторы | шт | 1 | 1 | 7, 000 | 7, 000 |
| 40 | Переносная радиостанция | шт | 4 | 4 | 10, 000 | 40, 000 |
| 41 | Перфоратор 1750 Вт; 1300 уд/мин; 41Дж;28-30 мм;230Вт;50Гц. | шт | 1 | 1 | 67, 500 | 67, 500 |
| 42 | Лодочный мотор "Вихрь" | шт | 1 | 1 | 38,964 | 38,964 |
| 43 | Палатка 4-х-6-ти местная стальной каркас | шт | 2 | 2 | 37,000 | 74, 000 |
| 44 | Перфоратор BOSCH GBH1750,1300уд/мин.,41ДЖ,230В,50ГЦ | шт | 1 | 1 | 38,000 | 38, 000 |
| 45 | Печь нержавеющая жаропрочная сталь 0,8мм | шт | 2 | 2 | 10,500 | 21, 000 |

Приложение 5

Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации

Расчет необходимого состава техники проводится для случая, когда для локализации разлива и сбора нефтепродуктов используется песок (как самый доступный и дешевый сорбент). При расчете количества песка, необходимого для сбора разлитого топлива, учитываем, что максимальный объем разлитых нефтепродуктов не превышает 700 м3 (595 т) для склада ГСМ ОАО «Сусуманзолото» и 200 м3 (170 т) для АЗС филиала «Разрез Кадыкчанский» ООО «КУК». Однако постоянно на данных предприятиях хранится: склад ГСМ ОАО «Сусуманзолото» - не более 300 м3 (255 т); АЗС филиала «Разрез Кадыкчанский» ООО «КУК» - не более 30 м3 (25,5 т) различного топлива. В случае же аварии с автоцистерной, объем пролива составит не более 25 м3 (21,25 т).

В теплое время года, в случае разливов нефтепродуктов значительное количество топлива испарится с поверхности разлива. Поэтому целесообразно принять для расчета, что с помощью сорбента будет собрано не более 20% разлившегося нефтепродукта.

Количество необходимого сорбента определяем, исходя из соотношения:

Мп=Мнп×0,2/п

где Мп - количество сорбента, необходимого для сбора разлившегося нефтепродукта;

п - нефтеемкость сорбента.

Нефтеемкость песка с диаметром частиц 0,05-2 мм (в соответствии с «Методикой определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго РФ) составляет 0,3 (при влажности песка 10%).

- для аварии с автоцистерной:	 Мп=21,25×0,2/0,3=14,2 т

- для ООО «КУК»:			Мп=25,5×0,2/0,3=17 т

- для ОАО «Сусуманзолото»:	Мп=255×0,2/0,3=170  т

На территории предприятий хранятся большие запасы песка, а также имеется собственная техника для его транспортировки. Для доставки песка используются самосвалы. При грузоподъемности самосвала 12 т количество рейсов, необходимое для доставки песка одной машиной, составит:

N = Мп /12

- для аварии с автоцистерной:	N = 14,2 /12=1,2 	– 2 рейса;

- для ООО «КУК»:		 	N = 17 /12=1,4 	– 2 рейса;

- для ОАО «Сусуманзолото»:	N = 170 /12=14 	– 14 рейсов.

Песок, привезенный первым рейсом, используется для формирования валков, предупреждающих дальнейшее растекание топлива, и выгружается с той стороны, в которую движется пятно нефтеразлива. Вторым рейсом доставляется песок для окончательной засыпки разлива.

Для формирования песчаных валков, распределения песка по поверхности пятна разлива и сбора замазученного песка используются бульдозер и экскаватор.

Отсыпку валков следует проводить с учетом уклона дорожного полотна. То есть обвалование производится из-под уклона по направлению к центру пятна разлива.

После засыпки разлившихся нефтепродуктов замазученный песок загружается в самосвалы и отправляется в спецхранилища.

Время сбора отработанного песка при помощи бульдозера составит:

где Т - время сбора отработанного песка, ч;

F = 3 м - ширина ножа бульдозера;

L =100 м - длина участка, с которой может убрать песок бульдозер за 1 час.

- для аварии с автоцистерной:	 Т=500,7/(100×3)=1,7 ч

- для ООО «КУК»:			Т=1350/(100×3)=4,5 ч

- для ОАО «Сусуманзолото»:	Т=7479/(100×3)=24,9 ч

Другой способ сбора замазученного песка - вручную с использованием людской рабочей силы, носилок и шанцевых инструментов.

Необходимый состав сил, а также оборудования, техники и расходных материалов для проведения работ по ЛЧС(Н) на участке нефтеразлива приведен в таблице:

| № п/п | Наименование операции | Используемые силы и средства | Объем работ | Количество техники, ед. | Время выполнения работ, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локализация разлива |
| 1 | Доставка песка | самосвал | 14,2 т | 2 | 0,5 |
|  |  |  | 17 т | 2 | 0,5 |
|  |  |  | 170 т | 14 | 0,8 |
| 2 | Обваловка пятна разлива песком | рабочие | 14,2 т, 130 м | 8 | 1 |
|  |  |  | 17 т, 150 м | 10 | 1 |
|  |  |  | 170 т, 800 м | 60 | 1,2 |
| 3 | Засыпка пятна разлива песком | рабочие | 500,7 м2 | 8 | 2 |
|  |  |  | 1350 м2 | 10 | 2 |
|  |  |  | 7479 м2 | 60 | 2,3 |
| Ликвидация разлива |
| 4 | Сбор замазученного песка | бульдозер самосвал рабочие | до 20 м2 | 2 2 10 | 3 |
|  |  |  | до 200 м2 | 5 14 60 | 3,5 |
| Тушение пожара при возгорании нефтепродуктов |
| 5 | Тушение пожара | техника пожаротушения | - | 2-3 | 1 |

Возможен также второй вариант локализации разливов нефтепродуктов - с использованием сорбентов.

Таким образом, время проведения работ по локализации нефтеразлива составит не более 4 часов, включая время на доставку сил и средств к месту разлива нефтепродуктов.

Для расчетов использовалась «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей» (Управление по надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора России, № 10-03/342 от 3.07.98).

Расчет сил и средств для тушения пожара выполняется согласно «Справочнику руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений» (под ред. Тербенева В.В., М., 2004).

Расход пенообразователя при тушении пеной низкой кратности приведен в таблице:

Нормативная интенсивность

подачи пены низкой кратности для тушения пожара пролива нефти и нефтепродуктов

| № п/п | Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/(м2с ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фторсодержащие пенообразователи (за исключением AFFFи FFFP) | Фторсинтетические пенообразователи типа AFFF | Фторпротеиновые пенообразователи типа FFFP |
|  |  | на поверхность | в слой | на поверхность | в слой | на поверхность | в слой |
| 1. | Нефть и нефтепродукты с Твсп = 28°С и ниже | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 |
| 2. | Нефть и нефтепродукты с Твсп более 28°С | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
| 3. | Стабильный газовый конденсат | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,14 |
| 4. | Бензин, керосин, полученные из газового конденсата | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 |

Требуемый расход огнетушащих средств определяется исходя из площади пожара.

QTР.T= S×ITР

где QTР.T - требуемый расход огнетушащего средства на тушение, л/с;

S - площадь пожара, м2;

ITР - интенсивность подачи огнетушащего средства, л/(с×м2).

Площадь возможного пожара принимается равной расчетной площади пролива. Тогда, исходя из данных таблицы:

- для аварии с автоцистерной:	 QTР.T = 500,7×0,08 = 40,1 л/(с×м2)

- для ООО «КУК»:			QTР.T = 1350×0,08 = 108 л/(с×м2)

- для ОАО «Сусуманзолото»: 	QTР.T = 7479×0,08 = 598,3 л/(с×м2)

Необходимое количество водяных стволов определяется по следующей формуле:

NСТВ = S/SСТВ

где NСТВ - требуемое количество стволов на тушение;

S - площадь пожара, м2;

SСТВ - площадь тушения стволом, м2.

Либо: 					NСТВ = IТР/qCTB

где NСТВ - требуемое количество стволов на тушение;

IТР - интенсивность подачи огнетушащего средства, л/(с×м2);

qCTB - расход водного раствора пенообразователя из ствола, л/с.

Требуемое количество пеногенераторов для ликвидации горения определяется по формуле:

NПГ = S×IТР/qПО

где NПГ - требуемое количество пеногенераторов;

qПО - расход водного раствора пенообразователя, л/с;

S - площадь пожара, м2;

IТР - интенсивность подачи огнетушащего средства, л/(с×м2).

В случае использования ГПС-600, для которого QOTC = 6л/с, потребуется пеногенераторов:

- для аварии с автоцистерной:	 NПГ = 500,7×0,0 8/6 = 7

- для ООО «КУК»:			NПГ = 1350×0,0 8/6 = 18

- для ОАО «Сусуманзолото»:	NПГ = 7479×0,0 8/6 = 100

Количество 6%-го раствора пенообразователя определяется следующим образом:

WПО = qПО×NПГ×τН×k

где WПО - требуемое количество пенообразователя, л;

qПО - расход пенообразователя при 6%-ной концентрации раствора, л/с;

NПГ - требуемое количество пеногенераторов;

k - коэффициент запаса. Определяется согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов»;

τН - нормативное время тушения, мин. Определяется согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов».

Таким образом, требуемое количество раствора пенообразователя будет следующим:

- для аварии с автоцистерной:	 WПО = 6×7×15×3 = 1890 л

- для ООО «КУК»:			WПО = 6×18×15×3 = 4860 л

- для ОАО «Сусуманзолото»:	WПО = 6×100×15×3 = 27000 л

Количество автомобилей пенного тушения для доставки пенообразователя рассчитывается по формуле:

NАВ = WПО/WАТП

где NАВ - требуемое количество автомобилей;

WПО - требуемое количество пенообразователя, л;

WАТП - емкость цистерны для пенообразователя, л.

В случае использования автоцистерн АЦ-40 емкость цистерны составляет от 800 до 5000 л. При таких емкостях требуемое количество автомобилей составит:

- для аварии с автоцистерной:	 NАВ = 1890/800 = 3; NАВ = 1890/5000 = 1

- для ООО «КУК»:			NАВ = 4860/800 = 6; NАВ = 4860/5000 = 1

- для ОАО «Сусуманзолото»:	NАВ = 27000/800 = 34; NАВ = 27000/5000 = 6

Таким образом, для тушения пожара пролива нефтепродуктов при использовании АЦ-40 может потребоваться от 1 до 34 автомобилей с пенообразователем.

В случае угрозы или развития пожара к месту разлива нефтепродуктов в первую очередь привлекаются силы и средства пожарных частей ПЧ-4 и ПЧ-5 ФГКУ «2 ОФПС по Магаданской области», в районе выезда которых произошла авария. Во вторую очередь привлекаются дополнительные силы и средства соседних подразделений пожарной охраны. Прибывшие подразделения находятся на месте ЧС(Н) до тех пор, пока остается угроза возникновения пожара и/или взрыва нефтепродуктов.

Приложение 6

Заключение экспертной организации

Приложение 7

Перечень организаций, согласно их отраслевой принадлежности,

разрабатывающих Планы соответствующего уровня

| № п/п | Наименование организации | ОПО в организации, на который разрабатывается план |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Сусуманзолото» | Склад горюче-смазочных материалов |
| 2 | Филиал «Разрез Кадыкчанский» ООО «Колымская угольная компания» | Автозаправочная станция |

4.2 Рекомендуемые Приложения

Приложение 1

Алгоритмы (последовательность) принятия решений

|  | При получении сигнала о ЧС(Н) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сбор первоначальной информации |  |
|  | Определение первоочередных мероприятий по предотвращению развития масштабов ЧС (Н) |  |
|  | Постановка задачи на сбор и выдвижение к месту аварии формируемых подразделений ликвидации последствий ЧС (Н) |  |
|  | Оценка обстановки в ходе рекогносцировки на месте ЧС(Н), заслушивание предложений членов КЧС и ПБ по их направлениям работы |  |
| Определение замысла на ликвидацию ЧС(Н): - последовательность и способы выполнения работ по локализации и ликвидации проливов нефтепродуктов, тушению пожаров; - состав сил и средств и подразделений участвующих в выполнении работ по ликвидации последствий ЧС(Н) и порядок их взаимодействия; - время начала и окончания работ. |
|  | Определение конкретных задач подразделениям, задействованным в ходе ликвидации последствий ЧС (Н) |  |
|  | Определение порядка материально-технического, инженерного, тылового и медицинского обеспечения аварийных работ |  |
|  | После ликвидации пролива нефтепродуктов дополнительно: |  |
|  | Сбор информации по оценке ущерба окружающей природной среде и жилой зоне |  |
|  | Определение мероприятий по реабилитации территорий, состава сил и средств для их проведения и ответственных за исполнение, сроков выполнения работ. |  |
|  | Определение порядка финансирования возмещения ущерба и компенсации затрат при проведении реабилитационных работ |  |

Приложение 2

Принципы взаимодействия со средствами массовой информации

При возникновении аварийных ситуаций, СМИ в первую очередь настроены на поиски промахов и ошибок, допускаемых при организации того или иного процесса, основной целью некоторых представителей СМИ является попытка обвинить в некомпетентности или экономии на безопасности.

При наступлении кризисной ситуации персонал и руководство КЧС и ПБ подвергаются массированному натиску журналистов, официальных властей и т.д. Неправильно поданная информация служит созданию отрицательного имиджа, развитию отрицательно настроенного общественного мнения.

Типичные ошибки при работе с представителями СМИ

При общении со СМИ может возникнуть множество ошибок при подаче информации. Особую опасность представляет собой простой вопрос «ПОЧЕМУ?». Это вопрос опасен тем, что способен толкнуть людей на рассуждения, размышления и собственные выводы.

Практикой выработано основное правило, которого необходимо придерживаться при работе со СМИ: избегать скоропалительных выводов и любых попыток установления виновных. Особо нежелательно, чтобы причина кризисной ситуации была определена в самом ее начале. Даже если ситуация и причины ее возникновения очевидны, не нужно давать какие-либо предварительные комментарии по данному вопросу и тем более возлагать на кого-либо вину за случившееся.

Если произошла ЧС (Н), в любом случае придется общаться с представителями СМИ, поскольку администрация округа обязана оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них (ФЗ-68). Попытка игнорировать СМИ, кроме того, приведет к:

- неприемлемым комментариям и суждениям журналистов;

- домыслам, основанным на неполной информации;

- искажению фактов, неправильной их интерпретации и толкованию.

- ухудшению репутации Администрации, а также ее руководства.

Работа со СМИ, напротив, будет являться демонстрацией способности администрации держать ситуацию под контролем и компетентно управлять персоналом в сложившейся обстановке. Кроме того, Администрация имеет возможность официально выразить сожаление по поводу случившегося, если это требуется, и проявить готовность постоянного сотрудничества с представителями СМИ при получении новой информации. Таким образом, можно использовать СМИ для работы на себя и свою репутацию в кризисной ситуации.

В случае установления хороших деловых контактов со СМИ, администрация может получить следующие преимущества в сложившейся ситуации:

- стать единственным источником достоверной информации;

- журналисты удерживаются от общения с представителями третьей, зачастую нежелательной стороны;

- есть возможность контролировать исходящую информацию;

- представляется как единственная, способная контролировать данную ситуацию;

- создается положительный имидж в данных обстоятельствах;

- журналисты удерживаются в стороне от места событий.

•	появляется возможность убедить СМИ в профессионализме администрации и персонала.

Общение со СМИ возлагается на Председателя КЧС и ПБ и его заместителей.

Персонал, задействованный для работы с представителями СМИ в кризисной ситуации, должен быть предварительно разделен на две группы.

В первую группу входят первые лица руководства КЧС и ПБ, которые будут выступать на пресс-конференции или телевидении. Данная группа лиц непосредственно подвергнется наиболее сильному нажиму со стороны журналистов, поэтому должна особо тщательно готовиться к пресс-конференции.

Во вторую группу (по связям с общественностью) входит персонал, владеющий текущей информацией и участвующий в управлении кризисной ситуацией. Данная группа подвергнется массированному натиску со стороны журналистов через телефонные звонки сразу же после аварии. Этот персонал в основном работает на телефонах и электронных средствах связи. Данная группа возглавляется руководителем пресс-службы.

Группа по связям с общественностью должна быть готова ответить на сотни входящих звонков, особенно в случае серьезной аварии. Необходимо помнить, что данный персонал не является группой, дающей интервью или комментирующей происходящую ситуацию. Их работа состоит в том, чтобы передать текущую информацию как можно большему количеству журналистов, что позволит СМИ иметь уверенность, что администрация ведет открытую политику и держит ситуацию под контролем. Группа по связям с общественностью должна иметь на руках два вида информации при ответе на звонки -заявления для прессы и общую информацию.

Заявление для прессы - официальный документ, проверенный председателем КЧС и ПБ, одобренный юристами и признанный годным в качестве заявления для прессы. Заявление должно содержать набор известных фактов по ситуации. Во время кризисной ситуации, возможно, появится необходимость издания нескольких заявлений, которые должны содержать уточненную информацию. Составление Заявления для прессы обычно имеет целями:

- обозначить активность администрации в разрешении кризисной ситуации и полное владение информацией;

- дать возможность СМИ получать информацию из первых рук;

- выразить сожаление по поводу случившегося;

- показать профессионализм персонала и самой Администрации при разрешении кризисной ситуации.

Тактика ведения телефонных разговоров заключается в соблюдении следующих принципов:

- В разговоре должна применяться открытая и приветливая манера общения.

- Разговор следует вести четко и внятно.

- В качестве информации собеседнику должно быть предложено Заявление для прессы.

- Зачитывать любой материал по телефону следует медленно и четко.

- В разговоре следует использовать простой и ясный язык.

- Выражаться следует кратко.

- Технические термины должны быть разъяснены, если их невозможно избежать.

- Хвастовство неприемлемо, даже если имеются положительные результаты.

- Следует выражать сожаление там, где это необходимо.

- Если некоторые факты ситуации неизвестны, это не должно скрываться, но при этом следует избегать фразы «Я не знаю».

- Заканчивать разговор с собеседником вежливо. Не следует прерывать его, если вопросы становятся слишком трудными.

При этом:

- Не стоит затягивать разговор, если передана вся имеющаяся на данный момент информация.

- Не вступать в рассуждения и не строить догадок по поводу случившегося.

- Не комментировать случившуюся ситуацию с позиции третьей стороны.

- Не давать невыполнимых обещаний (например, позвонить, что-либо узнать и т.д.).

Приложение 3

Типовые формы приложений и отчетов

Форма 1/ЧС (обязательная)

Оперативному дежурному главного управления МЧС России по Магаданской области

Исх. _/	от 20___ г.

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ)

об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| 01 | Наименование предполагаемой ЧС |
| 02 | Предполагаемый район (объект) ЧС |
| 03 | Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС |
| 04 | Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС |
| 05 | Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению возможных последствий и ущерба) |
| 06 | Организация, сделавшая прогноз или другие источники |
| 07 | Дополнительная информация |

Председатель КЧС и ПБ:

Донесение (обязательное)

Приложение № 1

к приказу Минздрава России

от 07.10.1992 №268

| Донесение по чрезвычайной ситуации |
| --- |
| 1 | Дата ЧС, время (московское, местное) |  |
| 2 | Наименование ЧС |  |
| 3 | Место ЧС |  |
| 4 | Наименование объекта |  |
| 5 | Количество пострадавших, в том числе погибших |  |
| 6 | Характеристика и масштаб ЧС |  |
| 7 | Влияние на работу других отраслей н/х |  |
| 8 | Возможность справиться с ЧС собственными силами |  |
| 9 | Дополнительные силы и средства |  |
| 10 | Краткая характеристика работ по локализации ликвидации последствий ЧС |  |
| 11 | Телефон, телекс начальника штаба по ликвидации последствий ЧС |  |

Председатель КЧС и ПБ:

|  | Форма 2/ЧС (обязательная) Оперативному дежурному главного управления МЧС России по Магаданской области Исх. _/ от 20___ г. |
| --- | --- |
|  | ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации |
| Код | Содержание данных |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Тип ЧС |
| 1.2 | Дата ЧС, число, месяц, год |
| 1.3 | Время московское, ч. мин. |
| 1.5 | Региональный центр МЧС |
| 1.6 | область |
| 1.7 | город |
| 1.8 | район |
| 1.9 | объект экономики |
| 1.10 | наименование |
| 1.11 | Форма собственности |
| 1.12 | Отрасль |
| 1.13 | Министерство (ведомство) |
| 1.14 | Причины возникновения ЧС |
| 2. Метеоданные |
| 2.1 | температура воздуха, град. |
| 2.2 | направление и скорость ветра, град, м/сек |
| 2.3 | влажность, % |
| 2.4 | осадки, вид, кол-во мм. |
| 2.5 | состояние приземного слоя атмосферы |
| 2.6 | видимость |
| 2.7 | ледовая обстановка |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ |
| 3. Потери |
| 3.1 | всего, чел. |
| 3.2 | в т.ч. безвозвратные, чел |
| 3.3 | погибло детей, чел. |
| 3.4 | дополнительная текстовая информация |

Председатель КЧС и ПБ:

Форма 3/ЧС (обязательная)

Оперативному дежурному главного    управления МЧС  России  по

Магаданской  области

Исх. _/	от 20___ г.

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ)

о мерах по защите населения и территории,

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| 1. | наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС |
| 2. | общая площадь зоны ЧС, кв. км. |
| Население: |
| 3. | всего в зоне ЧС, чел. В том числе: |
| 4. | взрослые, чел. |
| 5. | дети, чел. |
| Потери: |
| 6. | всего, чел. |
| 7. | взрослые, чел. |
| 8. | дети, чел. |
| 9. | безвозвратные, всего, чел. В том числе: |
| 10. | взрослые, чел. |
| 11. | дети,чел. |
| 12. | санитарные, всего, чел. В том числе: |
| 13. | взрослые, чел. |
| 14. | дети, чел. |
| 15. | дополнительная текстовая информация |
| 16. | выявлено в ходе спасательных работ, чел. |
| 17. | в том числе детей, чел. |
| 18. | пропало без вести, чел. |
| 19. | дополнительная текстовая информация |
| Проведенные работы: |
| 20. | оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. |
| 21. | оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. |
| 22. | госпитализировано, чел. |
| 23. | проведено прививок (наименование) чел. |
| 24. | выдано препаратов (наименование), шт. |
| 25. | выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств защиты органов дыхания (наименование), ед. |
| 26. | проведена санитарная обработка, чел. |
| 27. | извлечено из-под завалов, чел. |
| 28. | эвакуировано из зоны ЧС, всего, чел. В том числе: |
| 29. | женщин, детей |
| 30. | время начала эвакуации (дата) |
| 31. | время окончания эвакуации (дата) |
| 32. | кол-во транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения, всего, ед. В том числе: |
| 34. | автомобильного транспорта, ед. |
| 37. | дополнительная текстовая информация |
| 38. | населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) |
| Код | Содержание данных |
| 39. | установленные режимы защиты |
| ЧС, связанные с нефтепродуктами: |
| 80. | кол-во и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя |
| 81. | скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов |
| 82. | какая угроза загрязнения береговых (заповедных) зон |
| 83. | возможен ли сбор нефтепродуктов механическим путем |
| 84. | возможно ли нефтепродукты обработать сорбентами |
| 85. | какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефтепродуктов в море |
| 86. | какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на берегу |
| 87. | дополнительная текстовая информация |

Председатель КЧС и ПБ:

|  | Форма 4/ЧС (обязательная) Оперативному дежурному главного управления МЧС России по Магаданской области Исх. _/ от 20____ г. ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС |
| --- | --- |
| Код | Содержание данных |  |
| Личный состав: |  |
| 01 | Невоенизированных формирований ГО чел., из них: |  |
| 02 | а) общего назначения (наименование формирований, от кого, количество чел ) |  |
| 03 | б) специального назначения (наименование формирований от кого количество чел) в т.ч. |  |
| 04 | разведки, наблюдения лабораторного контроля |  |
| 05 | медицинские |  |
| 06 | пожарные |  |
| 07 | инженерные |  |
| 08 | Другие специализированные формирования: |  |
| 09 | соединения и воинские части ГО (номера воинских частей, количество чел ) |  |
| 10 | соединения и воинские части Минобороны России (номера воинских частей количество чел) |  |
| 11 | Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ (наименование, количество чел ) |  |
| 12 | Воинские части внутренних войск (номера воинских частей, количество чел ) |  |
| 13 | Силы и средства других министерств и ведомств |  |
| Техника |  |
| 14 | Невоенизированных формирований ГО, всего ед. в том числе: |  |
| 15 | инженерная (наименование, количество) ед. |  |
| 16 | автомобильная (наименование, количество), ед. |  |
| 17 | специальная (наименование, количество), ед. |  |
| 18 | др. специализированных формирований (наименование количество) ед. |  |
| 19 | Соединений и частей ГО МЧС России всего ед. в том числе: |  |
| 20 | инженерная (наименование, количество), ед. |  |
| 21 | автомобильная (наименование, количество), ед. |  |
| 22 | специальная (наименование, количество), ед. |  |
| 23 | специализированных формирований (наименование, количество), ед. |  |
| Код | Содержание данных |  |
| 24 | Соединений и воинских частей Минобороны России всего ед. в том числе: |  |
| 25 | инженерная (наименование, количество), ед. |  |
| 26 | автомобильная (наименование, количество), ед. |  |
| 27 | специальная (наименование, количество), ед. |  |
| 28 | специализированных формирований (наименование, количество), ед. |  |
| 29 | МВД России, всего, ед. в том числе: |  |
| 30 | инженерная (наименование, количество), ед. |  |
| 31 | автомобильная (наименование, количество) ед. |  |
| 32 | специальная (наименование количество), ед. |  |
| 33 | специализированных формирований (наименование, количество), ед. |  |
| 34 | Других министерств и ведомств |  |
| 35 | Дополнительная текстовая информация |  |
| Потребность в дополнительных силах и средствах (указать принадлежность) |  |
| 36 | всего, чел. |  |
| 37 | техника, всего, ед. в том числе |  |
| 38 | инженерная (наименование, количество), ед. |  |
| 39 | автомобильная (наименование, количество) ед. |  |
| 40 | специальная (наименование количество), ед. |  |

Председатель КЧС и ПБ:

Форма (обязательная)

Приложение (РД 153-39.4-073-01) к приказу

Минтопэнерго России от 06.06.2001г. № 165

Оперативный журнал ликвидации аварии

Организация __________________________________________________________________

Место аварии _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Характер аварии ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Руководитель ликвидационных работ _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

| Дата | Час, мин. | Содержание задания по ликвидации аварии и срок исполнения | Лица, ответственные за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Акт № ________

о загрязнении земель

«___» __________ 20___г.                             _________________________________

(место составления акта)

1. Должность, фамилия, имя, отчество составившего акт _________________

______________________________________________________________________

2. Должность,  фамилия,  инициалы  лиц,  участвующих  в установлении

загрязнения земель _____________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Сведения о виновных юридических и физических лицах: Ф.И.О., должность, место работы, место жительства; наименование и юридический адрес организации-нарушителя _______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Место, существо нарушения (загрязнение, захламление, вид загрязнения) ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Площадь, глубина и степень загрязнения ____________________________

_____________________________________________________________________

6. Размер платы за ущерб от загрязнения земель ________________________

_____________________________________________________________________

7. Объяснение виновных

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Предупреждались или привлекались ли ранее эти лица к ответственности за произведенный ущерб, когда, где и за что ________________________________

_____________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт                     Подпись виновного в нарушении*

_______________________                               _________________

М.П.

Подписи лиц, участвующих в установлении нарушения

____________________________________________________________________

* Отказ виновного от подписания настоящего акта не освобождает его от ответственности

Форма  1-ЛАРН

Информация об аварийном разливе нефти

| Местонахождение разлива: ______________________________________________________ |
| --- |
| Установочные данные владельца объекта: _________________________________________ |
| Дата разлива:__________________________ | Время разлива:________________________ |
| Дата составления отчета:________________ | Время составления отчета:______________ |
| Причина разлива: ______________________________________________________________ |
| Данные о разливе |  |
| Источник разлива: _____________________________________________________________ |
| Тип и характеристика продукта: _________________________________________________ |
| Предполагаемый объем: ________________________________________________________ |
| Описание площади разлива: _____________________________________________________ |
| Направление распространения пятна: _____________________________________________ |
| Состояние источника разлива (перекрыт или истечение продолжается), скорость истечения, возможности возгорания:_______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |
| Наличие пострадавших и возможные угрозы персоналу: _____________________________ ______________________________________________________________________________ |
| Метеоусловия |
| Скорость ветра: _______________________ | Направление: _________________________ |
| Состояние моря: ______________________________________________________________ |
| Приливные течения: ___________________________________________________________ |
| Действия, предпринятые для устранения источника и локализации разлива: |
| ______________________________________________________________________________ |
| Составитель отчета ____________________________________________________________ (должность, Ф И О) |
| Передать по связи в соответствии со схемой оповещения. |

Приложение 4

Рекомендуемые технологии сбора нефти и методика оценки ущерба

Рекомендуемые технологии сбора нефти

Выбор технологий ЛЧС(Н) зависит от условий конкретного разлива, его объема и типа поверхности, подвергшейся загрязнению. При ликвидации разливов нефтепродуктов на твердой поверхности основной технологией ЛЧС(Н) является использование сорбентов с последующим их удалением. Сорбенты (в т.ч. песок) являются основными средствами локализации и ликвидации разлива топлива. Для упрощения нанесения и сбора промышленных сорбентов используются сорбционные изделия:

боны сорбционно-удерживающие, боны и барьеры сорбционные служат для локализации, удержания и сорбции небольших разливов нефтепродуктов;

маты сорбционные, боны и барьеры сорбционные - для быстрого размещения на поверхности с целью защиты территории от загрязнения. Могут применяться для создания защитного барьера вокруг оборудования, которое служит потенциальным источником разлива (например, ТРК и АЦ);

подушки сорбционные - для сбора нефтепродуктов в зонах ограниченного доступа;

салфетки сорбционные – для сбора нефтепродуктов на малых площадях и устранения технологических разливов на АЗС, вытирания нефтезагрязненных поверхностей автомобилей, оборудования и вспомогательных средств.

(Сорбирующие изделия)

При температурах ниже 4°С нефтеемкость большинства сорбентов уменьшается на порядок, а при отрицательных температурах (при высокой вязкости нефтепродуктов) они теряют нефтеемкость. Поэтому в зимнее время в качестве сорбента используется снег, который обладает достаточно хорошими сорбирующими способностями. Загрязненный снег на небольших площадях разливов собирается вручную в пакеты и контейнеры для сорбентов, на значительной территории - тяжелой техникой и вывозится самосвалами.

Нанесение сорбирующих изделий на пятно нефтепродуктов и их сбор после использования не требует никакого вспомогательного инструмента. Размещение сорбирующих изделий в районе ТРК и площадки АЦ повышает оперативность реагирования. Гранулированные сорбенты наносятся на пятно нефтепродуктов и собираются после использования искра безопасными совковыми лопатами или совками.

Разливы нефтепродуктов на площади менее 4 м2 ликвидируются вручную за 0.6 чел. часа. Среди достоинств немеханизированных методов ЛРН следует отметить ликвидацию разлива любого типа нефтепродуктов в местах, недоступных для применения механизмов; небольшое количество загрязненного мусора; низкую стоимость оборудования, простоту использования; возможность привлечения неквалифицированного персонала. Среди первоочередных решаются вопросы безопасности производства работ, контроль летучих углеводородов, обеспечение работающих искра безопасным шанцевым инструментом (совковыми лопатами, граблями) и средствами защиты органов дыхания, рук, нефтестойкой обувью и одеждой.

Использование сорбентов для очистки нефтезагрязненного грунта неэффективно. Грунты, обладая нефтеемкостью, не «отдадут» поглощенные продукты другому сорбенту. При загрязнении сухой почвы бесполезно сыпать на нее сорбент, а проведение специальных мероприятий при небольших разливах нефтепродуктов на территории АЗС нерационально. Поэтому разливы нефтепродуктов на газонах ликвидируются механическим снятием загрязненной почвы на 1–2 см глубже, чем проникновения нефтепродуктов в грунт. Выбранный грунт удаляется в специально оборудованный контейнер, образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. В случае загрязнения прилегающих территорий без твердого покрытия на несвязанных грунтах (песках и супесях) могут эффективно применяться как совковые, так и штыковые лопаты, которые могут потребоваться для разрыхления суглинков и работ на гравийно-галечниковых грунтах. Нефтезагрязненный мусор (ветки, листья, траву) собирают руками, вилами, совками, лопатами. Срезание загрязненной кустарниковой растительности проводится кусторезами. Растительная масса для облегчения погрузки и транспортировки на места захоронения или утилизации может подвергаться измельчению. Твердые материалы собирают в пластиковые мешки или носилки, жидкие – в ведра или бочки (временные емкости). Во избежание вторичного загрязнения следует избегать их перемещение по земле. Для облегчения ручных операций желательно использовать механические погрузчики.

(Ликвидация разлива нефтепродуктов взрывобезопасным шанцевым инструментом)

При очистке зон большой площади (десятки м2) или разливов большого объема (десятки м3) необходимо учитывать низкую производительность (необходимость привлечения большого количества персонала) в сравнении с механизированными методами. Для смыва нефтепродуктов с территории АЗС и оборудования могут эффективно применяться системы, используемые для мойки автомобилей. В ряде случаев бывает достаточно создать давление 0,2-0,3 МПа, а для перемещения пятна на 15-20 м – 0,6-0,8 МПа. В этом случае гидромеханизированные способы ликвидации разливов рационально сочетать со сбором воды, загрязненной нефтепродуктами, механическими нефтесборными устройствами. При низких температурах целесообразно применение теплой воды.

При проникновении нефтепродуктов в грунт (например, при разгерметизации подземных резервуаров) для их сбора применяется метод затопления, в сочетании с дренажем. Данная тактика эффективна на участках с рыхлыми грунтами (песками, супесями, гравийно-галечниковыми отложениями). При этом моторные топлива вымываются водой и переносятся ею к месту сбора. Эффективность этого метода снижается с увеличением вязкости нефтепродуктов (при низких температурах) и глубины проникновения в грунт. Создание временных траншей и ям (отстойников, изолированных полиэтиленовой пленкой) для сбора продуктов в отстойники повышает эффективность работы вакуумных систем и применение сорбентов.

При загрязнении канализационных систем небольшим количеством нефтепродуктов проводится очистка стока сорбирующими изделиями, значительным - механическое удаление с последующей сорбционной зачисткой. В случае отсутствия воды в ливневой канализации ее заполняют искусственно.

Ликвидация разливов нефтепродуктов в зимних условиях

При разливе в условиях сплошного снега (льда) и при застывании нефти, что исключает распространение ее на большой площади, ликвидация разлива производится путем сбора пропитанного нефтепродуктами слоя снежного покрова и льда.

При ликвидации разливов в зимних условиях для сбора нефтепродуктов свободной от снега (льда), используются переносные нефтесборные средства, работающие от вакуумных автоцистерн, переносные агрегаты и сорбенты.

При разливе нефтепродуктов в условиях сплошного снега (льда) рекомендуется следующий порядок работ по ликвидации разлива:

- уплотнить снег вокруг разлива;

- экскаватор (бульдозер) собирает загрязненный нефтепродуктами снег (лед) вместе с поверхностным слоем;

- собранный снег (лед) перегрузить в мусорный контейнер;

- загрязненный нефтепродуктами снег (лед) в мусорном контейнере обмывают горячей водой или обрабатывают паром;

- очищенный от нефтепродуктов снег (лед) из мусорного контейнера выгружают на землю за пределами разлива нефти;

Ликвидацию разлива нефтепродуктов в снежных (ледовых) условиях при значительном удалении места разлива, допускается производить путем сжигания с использованием стимуляторов горения (например, торфяного бертината). Ликвидацию разлива нефтепродуктов в этих случаях следует производить только с разрешения пожарной охраны и при надлежащем противопожарном обеспечении.

Локализация и сбор нефтепродуктов и удаления загрязненного грунта или снега (зимой) включает в себя следующие меры:

- предотвращение разлива нефтепродукта на большую площадь при помощи обноски места разлива грунтовым валом (обвалование);

- сбор нефтепродукта из углублений в условиях естественного рельефа и обноски  механическим способом – путем отсоса с помощью вакуумной машины, а при небольших разливов – с помощью совковых лопат и ведер с последующим накапливанием продукта в емкости для отстоя;

В соответствии с требованиями Приказа МЧС России № 105 от 28.02.2003 года «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», для оценки последствий ЧС(Н) применяются утвержденные МЧС России или другими федеральными органами исполнительной власти по согласованию с главным управлением МЧС России по Магаданской области, методики определения размера ущерба, который причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате ЧС(Н).

Эколого-экономический ущерб от загрязнения окружающей среды нефтепродуктами складывается преимущественно из ущерба от:

- загрязнения воздушного бассейна от испарения летучих фракций;

- загрязнения почвенного покрова;

- загрязнения поверхностных вод;

- загрязнения подземных вод;

- ущерба водным биологическим ресурсам;

- ущерба лесной растительности.

Если организация, осуществляющая добычу, переработку, транспортировку и хранение нефтепродуктов, не выполнила предъявляемые действующим законодательством требования, то к ней применяются штрафные санкции, которые определяются природоохранными органами после локализации разлива, завершения работ по механическому сбору разлившихся нефтепродуктов и реабилитации территорий (акватории) объекта. Возмещение вреда, причиненного в результате загрязнения окружающей природной  среды, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, производится в полном объеме виновными в этом организациями и гражданами, согласно статье 86 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды».

Все затраты по возмещению расходов на проведение работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и их последствий возлагаются на виновника загрязнения.

При невозможности установления виновника загрязнения все затраты на проведение работ возмещаются решением КЧС и ПБ из резервного фонда Сусуманского городского округа.

Документирование затрат производится по имеющимся отчетным документам (счета, счет-фактуры, путевые листы, акты на списание материальных средств, другие документы).

Отчет утверждается председателем КЧС и ПБ, после чего направляется в Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Магаданской области и в главное управление МЧС России по Магаданской области.

Приложение 5

Схема организации мониторинга обстановки

и окружающей среды с указанием мест хранения собранной нефти и способов её утилизации

Собранные нефтепродукты и расходные материалы утилизируются силами РСЧС Сусуманского городского округа за счет предприятия, на котором произошло ЧС(Н), ООО «Магадан-сервис-экология» на договорной основе или, в случае необходимости, иными способами по согласованию с Управлением  Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования по Магаданской области.

Места временного хранения нефтесодержащих твердых отходов согласовываются с УФС Роспотребнадзора  по Магаданской области и Северо-восточным Управлением  Ростехнадзора по Магаданской области, а также другими специально уполномоченными органами в установленном порядке.

Собранные отходы вывозятся на временные площадки для последующей утилизации.

Способы утилизации разливов нефтепродуктов:

- сбор разлива путем перекачки в полубочки;

- вывоз на площадку временного хранения отработанных ГСМ;

Способы утилизации загрязненного нефтепродуктами грунта:

- зачистка места пролива;

- вывоз в накопитель для захоронения содержащих нефтепродукты грунтов;

- сжигание.

Для предотвращения вторичного загрязнения грунта отходы планируется укладывать на полихлорвиниловую пленку или другой прокладочный материал. При выборе прокладочного материала следует удостовериться, что о его совместимости с нефтепродуктами, что он не поврежден в процессе его хранения и имеет достаточную прочность, чтобы выдержать оборудование и/или ходьбу по нему ногами.

К временному хранилищу оборудованы подъездные пути, как от мест сбора отходов, так и к транспортным коммуникациям, местам погрузки и утилизации отходов.

Хранение отходов нефтепродуктов должно обеспечивать минимальное воздействие на окружающую среду, ЗОЗ, населенные пункты. В местах хранения обеспечивается надежная безопасность.

Временное хранение твердых отходов нефтепродуктов можно осуществлять в металлических контейнерах. Каждый контейнер с твердыми отходами должен быть промаркирован в соответствии с их видом.

Ответственность за проведение работ по временному хранению и утилизацию собранных нефтепродуктов возлагается  на руководителя предприятия на которой  произошло ЧС(Н), или на руководителя ЖКХ на обслуживаемой территории которого произошло ЧС(Н).

Материально-техническое обеспечение данного вида работ осуществляется за счет средств резервного фонда администрации Сусуманского городского округа с последующим взыскания с предприятия владельца объекта.

Сроки выполнения этих работ в зависимости от объема собранных нефтепродуктов и отработанных расходных материалов будет составлять от 2-х часов до 2-х суток.

Приложение 6

Документирование, учет затрат и отчетность

Установление причин возникновения ЧС (Н) проводится не позднее 10 дней со дня ее возникновения. В исключительных случаях, требующих проведения специальных исследований, установление причин ЧС (Н), в течение 30 дней.

Материалы по устранению причин ЧС техногенного характера включают:

- решение Правительства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления о формировании комиссии по установлению причин возникновения чрезвычайной ситуации;

- акт по установлению причин чрезвычайной ситуации, к которому прилагаются:

протокол осмотра места чрезвычайной ситуации с необходимыми графическими, фото- и видеоматериалами;

распоряжение председателя комиссии о назначении экспертной комиссии (если в этом есть необходимость) и другие распоряжения, издаваемые председателем комиссии по установлению причин чрезвычайной ситуации;

заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах чрезвычайной ситуации, с необходимыми расчетами, графическим материалом и т.п.;

докладные записки должностных лиц, руководителей аварийно-спасательных подразделений и служб (формирований) организации о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации;

результаты опроса очевидцев, а также докладные записки должностных лиц федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления;

расчет размера причиненного ущерба, подписываемый председателем комиссии;

другие материалы, характеризующие чрезвычайную ситуацию.

Отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефтепродуктов должен содержать следующие сведения:

причина и обстоятельства разливов нефтепродуктов;

описание и оценка действий органов управления при устранении источника утечки, локализации и ликвидации последствий разливов нефтепродуктов;

оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе работ по ликвидации разливов нефтепродуктов;

затраты на проведение работ по ликвидации разливов нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам;

уровень остаточного загрязнения территорий (акваторий) после выполнения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов;

состояние технологического оборудования организации, наличие предписаний надзорных органов об устранении недостатков его технического состояния, нарушений норм и правил промышленной безопасности;

предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) организации и профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб).

Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, графиков, других справочных материалов хранится в соответствующих комиссиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности не менее пяти лет.

Отчет о завершении работ по ликвидации разливов нефтепродуктов, предложения по реабилитации территории подготавливаются комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сусуманского городского округа, при участии МЧС России по Магаданской области, Департамента автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Департамента природных ресурсов, Ростехнадзора.

Отчет и предложения представляются в указанные федеральные органы исполнительной власти, и губернатору Магаданской области.

АКТ

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ТЕХНОГЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

«__» _________ 20__ г.

1. Название организации, ее организационно - правовая форма, форма собственности и адрес:

2. Состав комиссии

Председатель: ______________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии: ____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

3. Характеристика объекта производственного или социального назначения, деятельность которого привела к возникновению чрезвычайной ситуации и места чрезвычайной ситуации.

В этом разделе наряду с данными о времени ввода объекта производственного или социального назначения в эксплуатацию, его местоположении, отражаются проектные данные и фактическое выполнение проекта; сведения о состоянии объекта производственного или социального назначения перед чрезвычайной ситуации техногенного характера; режим работы объекта (оборудования); указать, были ли ранее на данном объекте аварии и связанные с этим чрезвычайные ситуации; отразить соблюдение лицензионных требований и условий, изложенных в декларации безопасности (при ее наличии).

4. Обстоятельства чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Дается описание обстоятельств чрезвычайной ситуации и сценария ее развития, указываются факторы приведшие к чрезвычайной ситуации и сведения о пострадавших..

5. Сведения о пострадавших:

| № п/п | Ф.И.О. Пострадав-шего | Год рождения | Профессия, должность | Дата и время травмирования | Место работы и жительства | Степень тяжести травмиро-вания | Краткое описание обстоятельств и причин травмирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Технические и организационные причины чрезвычайной ситуации.

7. Экономический ущерб от чрезвычайной ситуации.

В указанном разделе дается подробное описание ущерба основным и оборотным фондам объектов производственного или социального назначения, ущерба готовой продукции элементам транспорта и связи, жилому фонду и имуществу граждан.

8. Мероприятия по устранению причин чрезвычайной ситуации и обеспечению безопасности населения.

Отражаются меры по обеспечению безопасности объекта, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения.

________________________________________

(число, месяц, год)

Приложение: на _______ листах

Председатель: ______________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии: ____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Журнал учета затрат на ликвидацию последствий ЧС ( Н)

| № п/п | Вид выполненной работы (привлекаемые организации) | Материально-технические средства | Трудозатраты | Общие затраты на работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. учета | стоимость | затрачено к-во | стоимость | к-во чел/час | стоимость чел/час | затрачено |  |
| Место ЧС(Н) и сроки выполнения работ |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал заполняется на основе оформленных нарядов и смет, составляемых руководителями сил и средств, привлеченных для производства работ и утверждаемых председателем КЧС и ПБ.

# Text boxes

дорога муниципального значения

Сусуман-Широкий

Федеральная автодорога «Колыма»

Склад ГСМ

ОАО «Сусуманзолото»

автомобильная дорога областного значения «Палатка-Кулу-Нексикан»

АЗС филиал

«Разрез Кадыкчанский» ООО «КУК»

# Разгерметизация

# автоцистерны

Мгновенного воспламенения не происходит

Мгновенное воспламенение истекающего топлива

Предотвращение пожара.

Рассеивание облака

Факельное горение топлива

Не смогли предотвратить пролив топлива силами персонала объекта

Разрушение

близлежащих

резервуаров

Разрушение (взрыв)

автоцистерны

в результате

нагрева

Сгорание

облака ТВС

(с развитием (Рф)

Воспламенение облака ТВС

(без развития (Рф)

Воспламенение пролива

топлива

Поражение людей,

разрушение

техники

Разрушение зданий, поражение людей (Рф

Поражение людей, зданий и сооружений

тепловым потоком

Поражение людей,

разрушение зданий

сооружений,

техники

Разрушение (взрыв)

резервуара

в результате

нагрева

Факельное горение топлива

# Разгерметизация

# резервуара

Мгновенного воспламенения не происходит

Мгновенное воспламенение истекающего топлива

Не смогли предотвратить пролив топлива силами персонала объекта

Предотвращение пожара.

Рассеивание облака

Разрушение

близь расположенных

резервуаров

Воспламенение пролива

топлива

Сгорание

облака ТВС

(с развитием (Рф )

Воспламенение облака ТВС

(без развития (Рф)

Поражение людей, зданий и сооружений

тепловым потоком

Разрушение зданий, поражение людей (Рф

# Разгерметизация

# технологического топливопровода

Поражение людей, зданий и сооружений

тепловым потоком

Поражение людей,

разрушение зданий

сооружений,

техники

Разрушение (взрыв)

трубопровода

в результате

нагрева

Факельное горение топлива

Мгновенного воспламенения не происходит

Мгновенное воспламенение истекающего топлива

Не смогли предотвратить пролив топлива силами персонала объекта

Предотвращение пожара.

Рассеивание облака

Возгорание

близ расположенных

зданий и сооружений

Воспламенение пролива

топлива

Сгорание

облака ТВС

(с развитием

(Рф )

Воспламенение облака ТВС

(без развития (Рф)

Разрушение зданий, поражение

людей ( Рф

Главы муниципальных образований

Магаданской области

КЧС и ПБ

Магаданской области

Администрация

Магаданской области

Губернатор

Магаданской области

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном

округе

Учреждения, организации и ведомства федерального подчинения

Дальневосточный региональный центр мониторинга и прогнозирования ЧС

Упр. по техническому и экологическому  надзору

Федеральной службы

Северо-Восточный комплексный научно - исследовательский институт (СВКНИИ)

ДВО РАН

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

(Россельхознадзор) управление

Магаданской области

ФГУ «Межоб-ластная ветеринарная лаборато-рия»

Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Территориальное управление Роспотребнадзор по Магаданской области

ГП «Северо-Восточная база авиационной охраны лесов»

Отдел водных ресурсов Ленского бассейнового  управления

Магаданская опытно-методическая сейсмологическая партия

ГС РАН

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС

(ОГУ ПСЦ ГО, ЗНТ и ПБ

Магаданской области)

Агентство лесного хозяйства Магаданской области

Департамент природных ресурсов Магаданской области

Департамент дорожного хозяйства Магаданской области

Департамент ЖКХ и коммунальной энергетики Магаданской области

Департамент здравоохранения администрации Магаданской области

ПАО «Магаданэнерго»

ПАО «Колымаэнерго»

ГИБДД УМВД России Магаданской области

Упр. архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области

Муниципальное

унитарное предприятие

«Водоканал»

Управление природных ресурсов Магаданской области

Магаданская специализированная морская инспекция

МПР России