АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.02.2018 г.			               № 73

г. Сусуман

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Приведение качества холодной воды в п. Мяунджа Сусуманского городского округа в соответствие с требованиями, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2019-2021 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  приказами Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить техническое задание на разработку филиалом публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС инвестиционной программы «Приведение качества холодной воды в п. Мяунджа Сусуманского городского округа в соответствие с требованиями, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Ясакову М.О.

Глава Сусуманского городского округа                                                                      А.В.Лобов

Приложение утверждено постановлением администрации Сусуманского городского округа от 19.02.2018 г. № 73

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы филиалом публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС

«Приведение качества холодной воды в п. Мяунджа Сусуманского городского округа

в соответствие с требованиями, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01

«Вода питьевая» на 2019-2021 годы»

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Приведение качества холодной воды в п. Мяунджа Сусуманского городского округа в соответствие с требованиями, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обоснование | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Устав муниципального образования «Сусуманский городской округ». |
| Разработчик технического задания | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее - УГХ и ЖТ): ул. Советская, 19, г. Сусуман, Магаданская обл., 686314 |
| Разработчик инвестиционной программы | Филиал публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС: ул. Центральная, 47, п. Мяунджа, Сусуманский р-н, Магаданская обл., 686332. |
| Основания для разработки | Недопущение возникновения вспышки инфекционных заболеваний среди населения, обусловленной использованием воды, не отвечающей нормативным требованиям |
| Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества холодной воды в соответствие с установленными требованиями; обеспечение бесперебойной подачи качественной холодной воды от источника до потребителя в нужном количестве; развитие системы водоснабжения. |
| Содержание и структура инвестиционной программы | Инвестиционная программа может состоять из описательной, табличной и графической частей. В инвестиционную программу рекомендуется включать: цели и задачи инвестиционной программы; - план технических мероприятий по приведению систем водоснабжения, условий их эксплуатации и качества холодной воды в соответствие с установленными требованиями и до уровня, задаваемого целевыми индикаторами; объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой на финансирование каждого из ее мероприятий; план финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования; анализ существующего состояния систем водоснабжения; основные проблемы, препятствующие обеспечению качества холодной воды установленным требованиям; мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения для очистки воды до качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода». Мероприятия в инвестиционной программе рекомендуется располагать последовательно по годам реализации программы; график реализации мероприятий инвестиционной программы; систему управления и контроля за реализацией программы; оценка результатов реализации программы; срок реализации инвестиционной программы. При разработке инвестиционной программы необходимо: Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, который включается в состав инвестиционной программы (п. 7 ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе: - укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации; - действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие). В финансовые потребности организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие: проектно-изыскательские работы; приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы; работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; пусконаладочные работы; проведение регистрации объектов; расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.). Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы распределить по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы с учетом прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия. |
| Целевые индикаторы и показатели | Доведение качества питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения до уровня, соответствующего разделу 3 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода». |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: - собственные средства организации коммунального комплекса; - привлеченные средства; - средства внебюджетных фондов; - прочие источники. В инвестиционной программе рекомендуется приводить распределение финансовых потребностей по возможным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение трех месяцев с момента утверждения технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы | С 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года |
| Порядок согласования инвестиционной программы | Проект инвестиционной программы, расчет финансовых потребностей необходимо согласовать с администрацией Сусуманского городского округа |
| Порядок внесения изменений в техническое задание | Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе главы Сусуманского городского округа, ФПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС и ПАО «Магаданэнерго». В качестве оснований для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание рекомендуется определять: - принятие или внесение изменений в программу комплексного развития Сусуманского городского округа; - принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Сусуманского городского округа и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания; Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год. В случае, если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ФПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС либо ПАО «Магаданэнерго», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Сусуманского городского округа, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. |

_________________________________