АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   06.04.2017                                            № 179/1

г. Сусуман

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа, согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа, согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа, согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Ясакову М.О.

Глава Сусуманского городского округа                                                                   А.В. Лобов

Приложение № 1

Утвержден постановлением администрации Сусуманского городского округа

от 06.04.2017 года № 179/1

Порядок

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа.

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа (далее – Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Сусуманского городского округа, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

2. Для целей осуществления настоящего Порядка применяются следующие понятия:

- под оценкой технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Сусуманского городского округа понимается установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, полученных на основании данных их диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования;

- под диагностикой автомобильной дороги местного значения  понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков;

- под транспортно-эксплуатационными характеристиками автомобильной дороги понимается комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги;

- под техническим уровнем автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги;

- под эксплуатационным состоянием автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги;

- под потребительскими свойствами автомобильной дороги понимается совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду.

3. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень, относятся:

3.1. ширина проезжей части и земляного полотна;

3.2. габарит приближения;

3.3. длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

3.4. протяженность подъемов и спусков;

3.5. продольный и поперечный уклоны;

3.6. высота насыпи и глубина выемки;

3.7. габариты искусственных дорожных сооружений;

3.8. наличие элементов водоотвода;

3.9. наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

4. К основным переменным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состояние, относятся:

4.1. продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

4.2. сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

4.3. прочность дорожной одежды;

4.4. грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

4.5. объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

5. К основным показателям потребительских свойств автомобильной дороги, относятся:

5.1. средняя скорость движения транспортного потока;

5.2. безопасность и удобство движения транспортного потока;

5.3. пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

5.4. среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

5.5. способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами; степень воздействия дороги на окружающую среду.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения  проводится в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – администрацией Сусуманского городского округа.

7. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа, могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Диагностика автомобильных дорог местного значения проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку. При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование приборы, передвижные лаборатории, имеющее свидетельство о поверке, утвержденное в установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метрологически аттестованным.

9. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для:

9.1. формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных;

9.2. заполнения форм государственной статистической отчетности;

9.3. оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

9.4. ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

9.5. разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов;

9.6. разработки программ по повышению безопасности дорожного движения;

9.7. определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге;

9.8. организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

9.9. оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог;

9.10. формирования муниципального  реестра автомобильных дорог местного значения;

9.11. иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Сусуманского городского округа.

Приложение

к Порядку проведения оценки

технического состояния автомобильных

дорог общего пользования местного значения

на территории Сусуманского городского округа

Виды диагностики автомобильных дорог общего пользования

местного значения, расположенных на территории Сусуманского городского округа

| № п/п | Вид диагностики | Состав работ | Периодичность проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | один раз в 3 – 5 лет |
| 2 | Повторная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | Один раз в год |
| 3 | Приемочная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | при вводе автомобильной дороги (участков дороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта |
| 4 | Специализированная диагностика | Детальное инструментальное и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров с использованием элементов изыскательских работ | при определении возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементов автомобильных дорог |

Приложение № 2

Утвержден постановлением администрации Сусуманского городского округа

от  06.04.2017 года № 179/1

Состав

комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа

| Председатель |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа | Ясакова Марина Орестовна |
| Заместитель председателя |  |
| Руководитель УГХиЖТ администрации Сусуманского городского округа | Лозикова Нина Исмаиловна |
| Секретарь |  |
| Ведущий специалист УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа | Пыхтин Сергей Эдуардович |
| Члены комиссии: |  |
| Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | Бондаренко Анна Васильевна |
| Главный специалист отдела по делам ГОиЧС администрации Сусуманского городского округа | Пряников Игорь Николаевич |

Приложение № 3

Утверждено постановлением администрации Сусуманского городского округа

от 06.04.2017 года № 179/1

Положение

о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа

1.  Настоящее положение устанавливает порядок работы постоянно действующей комиссии по обследованию и определению технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа.

2. Основной функцией комиссии является непосредственное обследование автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений путем визуального осмотра и с применением измерительного оборудования, приборов, передвижных лабораторий.

3. Основной задачей комиссии является оценка соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям строительных норм и правил, техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог, другим нормативным документам.

4. Обследование автомобильных дорог проводится комиссией два раза в год в зимний и летние периоды.

5. Обследование автомобильных дорог осуществляется в целях – получения полной и достоверной информации о состоянии дорог и принятых мерах по устранению ранее отмеченных недостатков, дальнейшая разработка рекомендаций по снижению уровня аварийности, улучшению организации дорожного движения.

6. При подготовке к обследованию изучаются данные о проверяемой дороге. Для этого используют:

- технический паспорт;

- дислокацию дорожных знаков, схемы разметки;

- статистику аварийности;

- акты предыдущих проверок;

- планы работ в части обеспечения безопасности движения;

7. В процессе обследования путем визуального осмотра устанавливаются и определяются наличие и состояние технических средств дорожного движения, качество содержания дороги и дорожных сооружений, дается оценка их соответствия требованиям, предъявляемым исходя из существующей интенсивности движения и транспортного потока. Готовятся предложения по внесению изменений в дислокации дорожных знаков.

Для использования в работе комиссии измерительного оборудования, приборов, передвижных лабораторий, администрация вправе заключить муниципальный контракт в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на проведение данных работ, либо привлечь представителей ГИБДД Отд МВД России по Сусуманскому району с имеющимися у них приборами.

8. При проведении обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, основное внимание уделяется:

- эксплуатационному состоянию проезжей части, обочин, тротуаров, пешеходных дорожек;

- обеспечению видимости на кривых в плане и продольных в профиле, пересечениях и примыканиях;

- состоянию и оборудованию остановок маршрутных транспортных средств;

- состоянию освещения;

- обозначению и оборудованию пешеходных переходов;

- ограждению мест производства работ на проезжей части, организации и состоянию их объездов;

- искусственному освещению на пересечениях в разных уровнях, на участках дорог, проходящих через населенные пункты, на остановках общественного транспорта;

- состоянию дорожных знаков, разметки;

- состоянию стоянок и площадок отдыха, съездов;

- обеспечению чистоты и порядка полосы отвода и территории, прилегающей к дороге.

9. По результатам проведения обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения подготавливается акт, где указываются виды и объемы работ по совершенствованию дорожных условий и устранению недостатков, сроки их проведения (Приложение к настоящему Положению).

10. В случае выявления несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов, комиссия вырабатывает предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на их устранение.

11. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать от специализированных организаций независимо от форм собственности сведения, необходимые для решения возложенных на Комиссию задач;

- вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения в органы, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов.

12. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой комиссии, дает поручения ее членам и проверяет их исполнение.

13. Секретарь комиссии ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов о сроках проведения диагностики, составляет Акт.

14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на оценке технического состояния автомобильной дороги, и заносится в Акт, который подписывается председателем комиссии.

_____________________________________

|  | Приложение к Положению о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа |
| --- | --- |

АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа.

___________________                                                                        «__»___________20__ г.

(место составления)

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусуманского городского округа, утвержденная постановлением администрации Сусуманского городского округа от «____» ___________ 201___ года  № _____________

в составе  председателя комиссии:  _________________________________________________

________________________________________________________________________________

зам. председателя комиссии: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

членов комиссии: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

секретаря комиссии: ______________________________________________________________

рассмотрев представленную документацию:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
и проведя визуальное обследование объекта:_________________________________________

________________________________________________________________________________

по адресу: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

год ввода в эксплуатацию _________,

дата последнего ремонта __________, реконструкции: ________, протяженность: ___ км.,

Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна ________________ м;

габариты искусственных дорожных сооружений ____________________________;

наличие элементов водоотвода___________________________________________;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения:________________________________________________________;

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения:

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния объекта: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии            ____________________               /________________/

(подпись)                                                                 (Ф.И.О.)